Bestellung Stromanschlüsse 2018

### Bitte berechnet die totale Leistung, die wir euch über unser Stromnetz zur Verfügung stellen sollen. Tragt dazu die einzelnen verwendeten Geräte und ihre Leistung im Formular auf Seite 3 ein. Bitte sendet das Formular (nur Seite 3) unterschrieben per E-Mail oder Briefpost an uns zurück.

### Weiter unten findet ihr Tipps zum Ausfüllen des Formulars sowie Informationen zu den Anschlusskosten.

### WICHTIG!

### Bitte berechnet die benötigte Leistung eures Stands möglichst genau. Wir garantieren nur für die von euch bestellte Leistung. Die Anzahl der von euch angemeldeten Geräte darf während des Marktes nicht zunehmen. Wenn ihr zu viele Geräte einsteckt bzw. anschliesst, droht der Zusammenbruch der gesamten Stromversorgung! Für zu viel angeschlossene oder defekte Geräte und den daraus folgenden Zusatzaufwänden des Technikerteams werden nach dem Anlass die entsprechenden Kosten zusätzlich in Rechnung gestellt (CHF 80.00/h plus Material).

### Das benötigte Material (Mehrfachstecker, Verlängerungskabel usw.) für die Stromverteilung muss der/die Standbetreiber/in selbst mitbringen. Das Markt-OK stellt keine Kabel oder Kabelrollen zur Verfügung. Insbesondere für den Stromtransport vom Stromtableau bis zum Stand muss ein mindestens 30 Meter langes Stromkabel mitgebracht werden.

Versicherung ist Sache der Teilnehmer. Für Schäden an Personen oder Sachen, welche auf die elektrischen Installationen der Stände selbst zurückgeführt werden können, übernimmt das Markt-OK keine Haftung. Bitte überprüft eure Geräte und Kabel auf ihren Zustand.

Tipps zum Ausfüllen des Formulars

- Falls ihr von einem Gerätetyp mehrere verwendet, muss in der Spalte „Leistung W TOTAL“ die Summe der Leistungen eingetragen werden.

- Die Anzahl Anschlüsse am Weihnachtsmarkt Stromtableau ergibt sich aus dem Total der benötigten Leistung. Die Anschlusstypen und deren maximale Leistung sind auf Seite 2 ersichtlich.

- Ihr findet die Angaben über die max. Leistung auf einem an jedem Gerät angebrachten Schild. Hier einige Beispiele von Leistungsanschriften an Geräten:

| 2’200 W = 2.2 kW | 1.4 kW | 1’150 W = 1.15 kW |
| --- | --- | --- |

Information: Anschlusskosten und Abbildungen der Anschlüsse

|  |  | T 13 Steckdose 230 V 13 A max. 3’000 W | Kosten: CHF 30.00 |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  | T 15 Steckdose 3x400 V 13 A, max. 9’000 W 2x eckige Kontakte 3x runde Kontakte | Kosten: CHF 80.00 |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  | T 25 Steckdose 3x400 V 16 A, max. 11'000 W 5x eckige Kontakte | Kosten: CHF 120.00 |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  | CEE 16A Steckdose 3x400 V 16 A, max. 11’000 W Etikette auf Stecker beachten! | Kosten: CHF 120.00 |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  | CEE 32A Steckdose 3x400 V 32 A max. 22’000 W Etikette auf Stecker beachten! | Kosten: CHF 300.00 |
| --- | --- | --- | --- |

| Standbetreiber: |  |
| --- | --- |
| Kontaktnummer für Rückfragen: |  |

| Gerät | Anzahl | Leistung W TOTAL 1 kW = 1’000 W | Anschlüsse ankreuzen |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | T13 | T15 | T25 | CEE16 | CEE32 |
| 1 | Beleuchtung |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kühlschrank |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wasserkocher |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kaffeemaschine |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL W |  | Anzahl Anschlüsse am Weihnachtsmarkt-Tableau |
|  |  | T13 | T15 | T25 | CEE16 | CEE32 |

Datum:					Unterschrift: